НОВЫЙ СТАНДАРТ НА УСТАНОВОЧНЫЕ ПРОВОДА И КАБЕЛИ – СОЧЕТАНИЕ КАЧЕСТВА, НАДЁЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Комментарий к вопросу введения в действие ГОСТ Р 53768-2010 «Провода и ка-бели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. ОТУ» и ТУ 16-705.501-2010 «Провода и кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката для электрических установок на напряжение до 450/750В включительно»

ГОСТ Р 53768-2010 приказом Федерального агентства по техническому регулиро-ванию и метрологии № 118-ст от 25.06.2010 г. введён в действие с 01.01.2011 г. и с этого же срока прекращает своё действие на территории РФ ГОСТ 6323-79  «Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок. Технические условия» в части выпуска по нему проводов установочных народно-хозяйственного назначения.

Для кабельной продукции, изготовляемой по заказу Министерства обороны РФ, ГОСТ 6323-79 остаётся действующим, так как действует военное дополнение к этому стандарту - ГОСТ ВД 6323-81.

ГОСТ Р 53768-2010 разработан в связи с необходимостью систематизации и упо-рядочения требований, предъявляемых к проводам и кабелям для электрических установок и подготовки нормативной базы для обеспечения производства современных типов проводов и кабелей, применяемых при стационарной прокладке в осветительных сетях, электропроводках по ГОСТ Р 50571.15-97 (часть 5, глава 52) и для монтажа электрооборудования.

На основе обобщения отечественного опыта производства и эксплуатации проводов и кабелей, для повышения их безопасности и качества, в стандарт введены современные нормы пожарной безопасности и преимущественные области применения проводов и кабелей в зависимости от исполнения и класса пожарной опасности по ГОСТ Р 53315-2009, а также международные требования, установленные в стандартах МЭК 60227-1:2007, МЭК 60227-3:1997, МЭК 60227-4:1997.

В ГОСТ Р 53768-2010 по сравнению с ГОСТ 6323-79 введены следующие новые требования:

- требования к конструкции и методы контроля к проводам и кабелям приведены в соответствие с требованиями серий стандартов МЭК 60227, МЭК 60811, МЭК 61034, МЭК 60754,

-включены кабели с диапазоном сечений токопроводящих жил 0,75-50 мм2,

-исключены провода с алюминиевыми жилами,

-расширен диапазон сечений токопроводящих жил для одножильных проводов до 400 мм2 ,

-введена система обязательной единообразной цветовой маркировки жил с целью их идентификации, что позволяет повысить производительность труда при монтаже и обеспечить электробезопасность при использовании продукции различных пред-приятий-изготовителей,

-приведены значения допустимых токов нагрузки проводов и кабелей,

-введено требование к минимальной массе одного метра токопроводящей жилы с целью исключения возможности поставки проводов и кабелей с заниженным сечением токопроводящих жил,

-введены требования пожарной безопасности в соответствии с ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ Р 53315-2009,

-введены провода и кабели пониженной пожарной опасности

Следует иметь в виду, что ГОСТ Р 53768-2010 – это стандарт вида «общих технических условий» (ОТУ). Для выпуска проводов и кабелей для электрических установок на основе требований ГОСТ Р 53768-2010 разработаны отраслевые технические условия ТУ 16-705.501-2010 «Провода и кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката для электрических установок на напряжение до 450/750В включительно».Марки проводов: ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ; марки кабелей: КуВВ и КуГВВ; диапазон сечений для одножильных проводов от 0,5 до 400 мм2, для многожильных проводов от 0,5 до 4 мм2, для кабелей от 0,75 до 50 мм2. Дата введения ТУ в действие – 15 10.2010 г.

ТУ 16-705.501-2010 утверждены председателем национального технического ко-митета по стандартизации Росстандарта ТК 46 «Кабельные изделия» и президентом Ассоциации «Электрокабель». Изготовление проводов и кабелей по ТУ 16-705.501-2010 обеспечивает соответствие их всем требованиям ГОСТ Р 53768-2010, в том числе по электро- и пожаробезопасности, экологическим требованиям и надёжности.

На базе ТУ 16-705.501-2010 разработаны ТУ 16-705.502-2011 «Провода и кабели пониженной пожарной опасности с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно». Марки проводов - ПуВнг(В)-LS, ПуГВнг(В)-LS, ПуВВнг(В)-LS, ПуГВВнг(В)-LS, кабелей - КуВВнг(В)-LS и КуГВВнг(В)-LS), диапазон сечений – такой же, как в ТУ 16-705.501-2010. Дата введения ТУ в действие – II квартал 2011 г. Индекс нг (В) в марках означает, что провода и кабели по нераспространению горения при групповой прокладке соответствуют категории В по ГОСТ Р МЭК 60332-3-23-2005, индекс LS означает низкое дымо- и газовыделение (Low Smoke).

В соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982, от 13.11.2010 г. № 906 и информации Росстандарта о перечнях продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, провода и кабели для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям ГОСТ Р 53768-2010.

Соответствие марок проводов по ГОСТ 6323-79 и ТУ 16-705.501-2010

| ГОСТ 6323-79 | ТУ16-705.501-2010 | ГОСТ 6323-79 | ТУ16-705.501-2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПВ1 (без оболочки, сечение 0,5- 95,0 мм2) | ПуВ (без оболочки, сечение 0,5- 400,0 мм2) | ППВ (плоский, без оболочки) | ПуВВ (плоский, в оболочке) |
| ПВ2 | - * | АПВ** | - |
| ПВ3 | - * | АППВ** | - *** |
| ПВ4 (без оболочки, сечение 0,5- 10,0 мм2) | ПуГВ (без оболочки, сечение 0,5- 400,0 мм2) | - | ПуГВВ (плоский, в оболочке, гибкий) |
| * Рекомендуется применять провод марки ПуГВ ** Провода с алюминиевыми жилами к производству не предусмотрены *** Рекомендуется применять провод марки ПуВВ |

Преимущественная область применения проводов и кабелей для электрических установок по ТУ16-705.501-2010

| Марка | Преимущественная область применения |
| --- | --- |
| ПуВ | Для прокладки электропроводок в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей |
| ПуГВ | То же, для монтажа электрических цепей, где требуется по-вышенная гибкость при прокладке и монтаже |
| ПуВВ | Для прокладки электропроводок под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей |
| ПуГВВ | То же, для монтажа электрических цепей, где требуется по-вышенная гибкость при прокладке и монтаже |
| КуВВ | Для прокладки в осветительных сетях, электропроводках, монтажа и присоединения приборов бытового назначения, для прокладки электропроводок под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей |
| КуГВВ | То же, для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже |

Комментарии по ТУ 16-705.502-2011 будут даны дополнительно.

ОАО «ВНИИКП»

Технический комитет по стандартизации № 46 «Кабельные изделия»